## Slide 1: Устройство силовых трансформаторов

## Slide 2: Конструкция силового трансформатора

## Slide 4: 1. Заполните таблицу, проставляя в левый столбик номер позиции рисунка, соответствующий элементу трансформатора в правом столбике (9 б)
№ поз.рис. | Элемент трансформатора
 | бак
 | выхлопная труба
 | газовое реле
 | радиаторы
 | расширитель
 | вводы НН
 | термосифонный фильтр
 | вводы ВН
 | маслоспускной кран
 | ВОЗДУХООСУШИТЕЛЬ

## Slide 5: 2. Заполните таблицу, проставляя в левый столбик буквенное обозначение элемента схемы, указанного в правом столбике (9 б)
Букв обозн | Наименование элемента схемы
 | Нулевой защитный проводник
 | Нулевой рабочий проводник
 | Предохранитель
 | Трансформатор тока
 | Однополюсный автоматический выключатель
 | Лампа накаливания
 | Счётчик активной электроэнергии
 | Переключатель
 | Фазный проводник

## Slide 6
3. Какой цвет имеет свежее трансформаторное масло? (1 б)
4. Какой цвет индикаторного силикагеля указывает на увлажнение? (1 б)
5. Реле Бухгольца – это…. (1 б)

## Slide 7
Кол-во набранных баллов | отметка
20 баллов | 5
16 баллов | 4
12 баллов | 3
8 баллов | 2

## Slide 8: 1. Заполните таблицу, проставляя в левый столбик номер позиции рисунка, соответствующий элементу трансформатора в правом столбике (9 б)
№ поз.рис. | Элемент трансформатора
3 | бак
5 | выхлопная труба
4 | газовое реле
9 | радиаторы
6 | расширитель
7 | вводы НН
2 | термосифонный фильтр
8 | вводы ВН
1 | маслоспускной кран
- | воздухоочиститель

## Slide 9: 2. Заполните таблицу, проставляя в левый столбик буквенное обозначение элемента схемы, указанного в правом столбике (9 б)
Букв обозн | Наименование элемента схемы
N | Нулевой защитный проводник
PE | Нулевой рабочий проводник
FU | Предохранитель
TA | Трансформатор тока
SF | Однополюсный автоматический выключатель
EL | Лампа накаливания
PI | Счётчик активной электроэнергии
QS | Переключатель
L | Фазный проводник

## Slide 10
3. Какой цвет имеет свежее трансформаторное масло?
Ответ: светло-жёлтое (1 б)
4. Какой цвет индикаторного силикагеля указывает на увлажнение? Ответ: розовый (1 б)
5. Реле Бухгольца – это газовое реле (1 б)