## Slide 1: проверка пускорегулирующих аппаратов
Быстрый опрос

## Slide 2: Электрические контакты
У коммутационных аппаратов различают контакты главные (силовые) и вспомогательные. Главные контакты предназначены для __________________________ Вспомогательные обеспечивают ___________________________.
Notes: 1-соединения источников электрической энергии с потребителями 2- заданный логический алгоритм работы схемы управления

## Slide 3: Электрические контакты
Основные параметры, характеризующие работу подвижного контактного соединения, следующие: ________________,
_________________,
__________________,
____________________.
Notes: 3-начальное нажатие 4- конечное нажатие 5- раствор 6-провал

## Slide 4: Электрические контакты
Сопротивление в области точки касания, называется переходным сопротивлением контакта. Переходное сопротивление зависит от силы нажатия.
Чем сильнее нажатие, тем меньше /больше переходное сопротивление и чем тверже материал, тем слабее/сильнее должно быть нажатие.
Notes: 7-меньше 8- сильнее

## Slide 5: Электрические контакты
Почему контакты на малые токи изготавливают из благородных металлов?
Каким образом разрушается плёнка оксидов в силовых контактах электрических аппаратов, коммутирующих большие токи?
Notes: 9-малые нажатия и не дают окисных пленок 10-благодаря большим нажатиям либо путем самозачистки